ВЕСЫ ДЛЯ ПООСНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ТРАКТ

Взвешивание на весах ТРАКТ БВ2 сводится к следующей процедуре: на установленные по колее движения автомашины весоизмерительные платформы производится последовательный наезд всех мостов автопоезда.

Оператор проводит с помощью электронного терминала фиксацию нагрузки каждого отдельного моста (оси), затем производится программное суммирование показаний с выдачей на индикатор общего веса.

Весы ТРАКТ серии БВ2 предназначены для взвешивания автомобилей с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) 15 и 30 т. При поосном, поэтапном взвешивании автотранспорта речь идет о наибольшем пределе нагрузки либо на ось, либо на мост. Длина платформ 3,2; 4,2 м позволяет проводить взвешивание, соответственно, 2-х и 3-х осных  мостов.

| Весы ТРАКТ БВ2-15000-3.2, БВ2-30000-3.2 для 2-х осных мостов и для некоторых моделей 3-х осных | Весы ТРАКТ БВ2-30000-4.2 для 3-х осных мостов |
| --- | --- |

При выборе модели весов для поосного взвешивания автотранспорта следует учитывать расчетную (предполагаемую) нагрузку на ось с максимальной загрузкой автомобиля, а так же расстояния между осями задних двух- и трехосных мостов (автомобиля/прицепа).

Комплектация весов:

ТРАКТ БВ2 (1) /исполнение с пандусами - грузоприемное устройство (платформа) 2 шт., пандусы

ТРАКТ БВ2 (2) /врезное исполнение – грузоприемное устройство (платформа) 2 шт., рама установочная

| Модель | НПВ, кг | Цена деления, кг | Размер платформы, м | Кол-во платф. | Масса весов, кг | Цена, руб. (с НДС)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БВ2-15000-3.2 (1,2) | 15000 | 10 | 3,2 х 0,8 | 2 | 1450 | 195 000 |
| БВ2-15000-4.2 (1,2) | 15000 | 10 | 4,2 х 0,8 | 2 | 1550 | 215 000 |
| БВ2-30000-3.2 (1,2) | 30000 | 20 | 3,2 х 0,8 | 2 | 1450 | 198 000 |
| БВ2-30000-4.2 (1,2) | 30000 | 20 | 4,2 х 0,8 | 2 | 1550 | 218 000 |

Весы БВ2(1) поставляются после проведения акта первичной Государственной поверки.

Договор поставки оплачивается из расчета 70% (предоплата) + 30% (окончательный расчет)

( * ) В стоимость весов не входит:

- стоимость материалов и работ по подготовке монтажной площадки;

- стоимость доставки весов ;

- стоимость материалов и работ по подготовке рабочего места оператора (весовщика);

- стоимость повторной калибровки и государственной поверки весов на площадке Заказчика;

- шеф-монтаж, командировочные расходы (проезд и проживание специалиста монтажной бригады).

Определение точного веса перевозимого груза предполагает двойное взвешивание автотранспорта (груженого/порожнего), в связи с этим, во избежание автопробок, предлагаемые типы весов могут  использоваться на предприятиях с ограниченным грузопотоком.

ВНИМАНИЕ: при наезде очередного моста на весоизмерительные платформы (при использовании модели весов с пандусами) происходит перераспределение составляющих вектора центра тяжести, это может вносить неконтролируемые дополнительные погрешности.

Особое внимание необходимо уделить выбору горизонтального участка дороги на котором предполагается производить взвешивание. Соблюдение этого требования уменьшает вероятность появления дополнительных погрешностей вызванных перераспределением составляющих вектора нагрузки.

Точность суммарного взвешивания зависит от количества взвешиваемых осей и соблюдения горизонтальности и плоскостности монтажной площадки.

В режиме долгосрочной эксплуатации весов на одной площадке для исключения дополнительных погрешностей рекомендуется использовать стандартные дорожные железобетонные плиты в качестве основания и для планировки подъездных участков.

Весы поосного взвешивания ТРАКТ БВ2 (врезные) – комплектация: грузоприемное устройство (2 шт.), рама установочная

При таком исполнении весовые платформы находятся на одном уровне с дорожным покрытием, либо дополнительным фундаментом (эстакадой).

Процесс взвешивания сокращается во времени и появляется гарантия достоверности взвешивания.

## Весы автомобильные электронные для поосного взвешивания ТРАКТ БВ1

Взвешивание на весах ТРАКТ БВ1 сводится к следующей процедуре: на установленную поперечно движению автотранспорта весоизмерительную платформу производится последовательный наезд всех мостов автопоезда.

Комплектация весов ТРАКТ БВ1:

грузоприемное устройство (платформа) – 1 шт., рама установочная – 1 шт.

Весы являются псевдоврезными и могут устанавливаться:

- на асфальтовую площадку (с омоноличиванием дорожными бетонными плитами)

- на бетонное основание (с использованием бетонных пандусов)

- в фундаментный приямок вровень с дорожным полотном

### Комплект поставки электронных автомобильных весов

1. Датчики весоизмерительные тензорезисторные. - 	1 комплект

2.  Терминал весоизмерительный тензорезисторный - 	1 штука

3.  Соединительные кабели и монтажные аксессуары - 	1 комплект

4.  Грузоприемная платформа (сталь) - 			1 комплект

5.  Строительное задание -  				1 комплект

6.  Руководство по эксплуатации -				1 штука

Высокая степень промышленной защиты применяемых комплектующих (IP67) позволяет весам эксплуатироваться в особо жестких условиях (пыль, грязь, воздействие атмосферных осадков и т.д.).

| Модель | НПВ, кг | Цена деления, кг | Размер платформы, м | Цена, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БВ1 – 30 000 - 2.5 | 30 000 | 10 | 3 * 2.5 | 250 000 |
| БВ1 – 30 000 - 6 | 30 000 | 10 | 3 * 6 | 350 000 |

#### Весы внесены в Государственный Реестр средств измерений РФ.

#### Гарантия 12 месяцев.

#### По истечении гарантийного срока  заключается договор на послегарантийное сервисное обслуживание.

Шеф-монтаж, наладка, калибровка, представление в первичную поверку  10% от стоимости весов.

В стоимость весов и работ не входят: доставка до монтажной площадки Заказчика, командировочные расходы (проезд и проживание специалиста монтажной бригады), сбор за проведение Государственной поверки.

# Text boxes

3,2м

до 3,12м

4,2м

до 2м

А - область установки весов (4,1; 5,1 м)

В - области въезд/выезд = L мах. длине автомобиля.

А, В - области повышенных требований к горизонтальности (не более 20 мм на 4 м) и плоскостности (не более 5().

С - области подъездных путей

0,5А+В+С = L мах. длине автопоезда.