|  | 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 14, корп. 1, офис 207 тел/факс: (812) 444-5558, 449-6550 http://www.allbalances.ru; e-mail: mail@vesisland.ru |
| --- | --- |

###### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

#### Автомобильные бесфундаментные весы МАГИСТРАЛЬ

Сертифицированы и внесены в Государственный  Реестр средств измерений Госстандарта РФ под № 27299-04 (сертификат RU.C.28.001.A № 18149)

Уважаемые господа!

Данное коммерческое предложение содержит технические характеристики и типы договоров, а также схему рекомендуемого основания для весов автомобильных бесфундаментных МАГИСТРАЛЬ производства ООО «Балтийские весы и системы».

Конструктивно весы состоят из стальной грузоприемной платформы и пандусов (въезд/выезд). Весы данной конструктивной модели производятся с 1997 года и успешно зарекомендовали себя на предприятиях различных отраслей промышленности в различных регионах России и стран СНГ.

Особенностью данной модели весов являются:

- бесфундаментная конструкция, определяющая удобство установки и эксплуатации весов, а также значительное по сравнению с фундаментной конструкцией сокращение затрат на подготовку фундамента, и позволяющая работу весов в жестких производственных условиях.

- оригинальное крепление датчика, обеспечивающее его безопасность при эксплуатации, безусловное соблюдение метрологических характеристик и определяющее удобный доступ к нему для сервисного обслуживания.

Преимуществом бесфундаментных автомобильных весов МАГИСТРАЛЬ являются:

- экономия средств и времени на проектирование и привязку к  действующим инженерным сетям;

- отсутствие долговременного стационарного фундамента (установка на стандартные дорожные/«трамвайные» плиты, уложенные на песчано-гравийную подушку);

- наличие одно-, двух- или трехплатформенной 4/6/8-ми датчиковой весоизмерительной системы;

- возможность смены места эксплуатации весов;

- возможность проведения монтажа в любое время года;

- кратчайшие сроки установки (монтажа/демонтажа) весов

- рабочий диапазон температур от минус 25 до +40С

- работа в жестких условиях эксплуатации (степень защиты тензодатчиков IP68)

- простота и удобство обслуживания.

# Терминал весов имеет стандартный интерфейс RS-232С, который позволяет организовать компьютерный учет грузопотоков и дальнейшую интеграцию с автоматизированной системой учета (АСУ) предприятия. Дополнительно может заключаться договор на оснащение предприятия системой контроля доступа и учета грузопотоков на базе автомобильных весов. Система интегрируется с АСУ предприятия (на базе 1С Предприятие).

##### Номенклатура производимых моделей автомобильных весов МАГИСТРАЛЬ

| Модель | НПВ*, кг | Цена деления, кг | Размер платформы, м | Цена с НДС, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистраль БВ 40000 А15 | 40000 | 10 | 15*3,2 | 700 000 |
| Магистраль БВ 60000 А15 | 60000 | 20 | 15*3,2 | 730 000 |
| Магистраль БВ 60000 А18 | 60000 | 20 | 18*3,2 | 770 000 |
| Магистраль БВ 60000 А24 | 60000 | 20 | 24*3,2 | 890 000 |
| Магистраль БВ 100000 А18 | 100000 | 50 | 18*3,2 | 860 000 |
| Магистраль БВ 100000 А24 | 100000 | 50 | 24*3,2 | 990 000 |

*НПВ – наибольший предел взвешивания

** - приведенные цены действительны до 01.06.2006 г.

Затратная часть Заказчика при покупке весов:

1. Договор поставки (цена весов) - оплата 70/30%.

2. Договор о проведении шеф-монтажных работ – 10% от стоимости весов + командировочные расходы

3. Доставка Спецтрансом по Санкт-Петербургу (32 000 руб. с НДС) с учетом аренды крана, доставка по ж/д на универсальной платформе МПС или Спецтрансом с обеспечением сопровождения – по тарифу компании-грузоперевозчика

• Договор - «ПОСТАВКА» - включает в себя базовый комплект весов, а именно:

- Грузоприемная платформа (сталь) – один/два/три модуля (15/18/24 м)	1 шт.

- Пандус въезд/выезд (сталь);						2 шт.

- Комплект весоизмерительного оборудования:				1 шт.

Тензодатчики								4/6/8 шт.

Терминал тензометрический (настольный вариант);			1 шт.

Блок питания (адаптер);						1 шт.

Комплект кабельных соединений;					1 шт.

Кабель соединительный (между весами и весовым терминалом - до 25м.);

- Комплект технической документации:

Рекомендации по подготовке монтажной площадки;			1 шт.

руководство по установке и эксплуатации;          			1 шт.

Паспорт на весы автомобильные 	 				1 шт.

• Договор - «ШЕФ-МОНТАЖ» - включает в себя:

- технический  надзор за  проведением  установки  грузоприёмной  платформы Заказчиком;

- юстировку грузоприёмной платформы;

- наладку и калибровку весоизмерительной системы;

- сдачу весов региональному органу Госстандарта.

В стоимость работ по договорам «ПОСТАВКА», «ШЕФ-МОНТАЖ» не входит:

- стоимость доставки весов на монтажную площадку Заказчика;

- стоимость материалов и работ по подготовке монтажной площадки под установку весов;

- стоимость прокладки кабельных трасс от весов до рабочего места оператора (весовщика);

- стоимость материалов и работ по подготовке рабочего места оператора (весовщика);

- оплата вызова представителя регионального органа Госстандарта (государственного поверителя);

- стоимость доставки весоповерочных грузов

- стоимость командировочных расходов

Срок поставки весов МАГИСТРАЛЬ на сегодняшний день составляет 30 рабочих дней с момента предоплаты.

В случае установки на асфальтовую площадку рекомендуется формировать основания под датчики в виде площадок, не имеющих асфальтового слоя (гравийные) с металлическими листами 1х1 м толщиной 15..20 мм, либо с использованием бетонных закладных под датчики.

С уважением,

Менеджер отдела продаж ЗАО «Весайленд»			Задворный В.В.

Внимание!

- Неплоскостность поверхности “А” - не более 20 мм на длине 4000мм.

- Негоризонтальность поверхности “А” не более 0,5(.

- Точки “Б” являются местом расположения основных несущих опор весоизмерительной платформы и, следовательно, местами максимальных нагрузок. При проведении монтажных работ необходимо, чтобы эти точки совпадали с геометрическим центром устанавливаемой в основание плиты.

# Text boxes

8000

8200

Ж/б плиты (монолитный железобетон)

Песчано-гравийная подушка

- песок   (  50мм

- гравий ( 200мм

- песок   (  50мм

Кабельный канал

(от весов до рабочего места весовщика)

“А”

## “Б”

335

900

900

2500

2500

600

# Рекомендуемое основание для эксплуатации

# весов автомобильных МАГИСТРАЛЬ  БВ-60000А 18

2950

3600

Внимание!

- Неплоскостность поверхности “А” - не более 20 мм на длине 4000мм.

- Негоризонтальность поверхности “А” не более 0,5(.

- Точки “Б” являются местом расположения основных несущих опор весоизмерительной платформы и, следовательно, местами максимальных нагрузок. При проведении монтажных работ необходимо, чтобы эти точки совпадали с геометрическим центром устанавливаемой в основание плиты.