| Весы крановые подвесные серии МК |
| --- |
| Назначение Весы крановые электронные серии СВК предназначены для статического взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе. Сервисные функции Компенсация тары во всем диапазоне взвешивания Режим остановки и захвата последнего измеренного значения веса Режим пониженного энергопотребления (отключение индикатора) Система зарядки и контроля степени разрядки аккумуляторов Исполнение |  |
| МК-2000, МК-5000, - МК-10000, МК-20000 | комплектуются пультом дистанционного управления с возможностью использования сервисных функций. |  |
| МК-5000Д, - МК-10000Д, МК-20000Д | комплектуются радиотелеметрическим каналом, позволяющим работать в режиме вывода результатов взвешивания на приемоиндикатор, находящийся у оператора. |  |
| Технические характеристики |  |
| Модель | МК-2000 | МК-5000 / 5000Д | МК-10000 / 10000Д | МК-20000 / 20000Д |
| Класс точности | Средний - 3 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 20 | 40 | 100 | 400 |
| Дискретность отсчета, кг | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Поверочная цена деления, кг | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Пределы допустимой погрешности весов при первичной поверке на предприятии-изготовителе, кг | ± 1 | ± 2 | ± 5 | ± 10 |
| Пределы допустимой погрешности весов при эксплуатации и после ремонта, кг | ± 2 | ± 4 | ± 10 | ± 20 |
| Высота весов (с прицепными приспособлениями), мм, не более | 850 | 750 | 970 | 1220 |
| Высота цифр индикации, мм | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Масса весов, кг, не более | 15 | 12 | 27 | 50 |
| Цена, руб. (с НДС) при покупке 2-х штук - скидка | 38640 | 50400 / 63840 | 63840 / 77280 | 84000 / 102480 |

- Время установления показаний индикатора - не более 5 cек.

- Весы сигнализируют о перегрузке, превышающей НПВ на 10%

- Весы сохраняют работоспособность при кратковременной перегрузке не превышающей 50% НПВ

- Питание весов осуществляется от встроенной батареи никель-кадмиевых аккумуляторов.

- Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов - не менее 25 часов

- Время заряда полностью разряженных аккумуляторов - не более 10 часов

- Средний срок службы аккумуляторов – 3 года

- Диапазон рабочих температур весов -25..+55°С

- Дальность действия пульта дистанционного управления - 8-10 м

- Дальность действия приёмоиндикатора до 150-ти метров на открытой местности.