|  | SHIMADZU | Лабораторные весы серии | BX-K BW-K |
| --- | --- | --- | --- |
| BX32KS, BX52KS, BX12KH, BX32KH, BX52KH BW32KS, BW52KS, BW12KH, BW32KH, BW52KH | Основным отличительным признаком весов этой серии является очень малое время отклика весов, обеспечивающее комфорт и высокую пропускную способность при работе. Весы серии BW-K имеют встроенную калибровочную гирю, что позволяет сэкономить средства от приобретения калибровочных гирь, и время для проведения калибровки. Технические характеристики Размер весовой платформы: 345х250 мм. Габариты весов: 360х355x125 мм. Масса весов: 10.5 кг. BX-K, 16.5 кг. BW-K Класс защиты IP54 Комплект поставки: весы, адаптер питания, пылезащитный кожух, паспорт на русском языке. RS-232, встроенные часы, функция перевода единиц измерения. |

#### Метрологические характеристики весов BW-K серии			           Госреестр СИ РФ № 28751-05

| Модель | BW32KS | BW52KS | BW12KH | BW22KH | BW32KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | III | III | II | II | II |
| Наибольший предел взвешивания, г | 32000 | 52000 | 12000 | 22000 | 32000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Цена деления (d), г | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Цена поверочного деления (e=10d),г | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке в интервалах взвешивания, ±г: |
| до 5000 (500) e вкл. | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| св. 5000 (500) e до 20000 (2000) e вкл. | 6 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| св. 20000 (2000) e вкл. | 9 | 9 | - | 0.9 | 0.9 |
| (в эксплуатации значения пределов допускаемой погрешности удваиваются) |
| СКО, г | 1/3 от предела допускаемой погрешности |
| Диапазон тарирования, г | от 0 до наибольшего предела взвешивания |
| Цена, Euro (с НДС) | 2110 | 2290 | 2110 | 2200 | 2290 |

#### Метрологические характеристики весов BX-K серии			           Госреестр СИ РФ № 28751-05

| Модель | BX32KS | BX52KS | BX12KH | BX22KH | BX32KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | III | III | II | II | II |
| Наибольший предел взвешивания, г | 32000 | 52000 | 12000 | 22000 | 32000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Цена деления (d), г | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Цена поверочного деления (e=10d),г | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке в интервалах взвешивания, ±г: |
| до 5000 (500) e вкл. | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| св. 5000 (500) e до 20000 (2000) e вкл. | 6 | 6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| св. 20000 (2000) e вкл. | 9 | 9 | - | 0.9 | 0.9 |
| (в эксплуатации значения пределов допускаемой погрешности удваиваются) |
| СКО, г | 1/3 от предела допускаемой погрешности |
| Диапазон тарирования, г | от 0 до наибольшего предела взвешивания |
| Калибровочная гиря | 30 кг | 50 кг | 10 кг | 20 кг | 30 кг |
| Цена, Euro (с НДС) | 1590 | 1690 | 1590 | 1690 | 1790 |