Аналитические лабораторные весы серии ВСЛ/А

Весы лабораторные электронные ВСЛ предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Могут применяться на предприятиях и в научно – производственных лабораториях различных отраслей промышленности.

Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 24104 Занесены в Госреестр под №25390-03

|  | Технические характеристики Диапазон выборки массы: от 0 до НВП Рабочая температура: от +50Сдо +400С Диапазон допустимой влажности: от 30 до 80 % Габариты весов, мм:185х225х155 Габариты камеры весов, мм:195х275х406 Питание от сети 220 В, с частотой 50/60 Гц Потребляемая мощность, Вт, не более:10 |
| --- | --- |

Метрологические характеристики весов серии ВСЛ/А                                      Госреестр СИ РФ № 25390-03

| Модель | ВСЛ-60/0,1А | ВСЛ-200/0,1А |
| --- | --- | --- |
| НПВ, г | 60 | 200 |
| НмВП, г | 0.001 | 0.001 |
| Дискретность, (d)г | 0.0001 | 0.0001 |
| Цена поверочного деления (e=10d),г | 0.001 | 0.001 |
| Класс точности ГОСТ 24104-01 | (I) Специальный | (I) Специальный |
| Размер платформы,мм | Ø90 | Ø90 |
| Встроенный калибровочный груз | Есть | Есть |
| Цена (включая НДС), руб | 35 500 | 44 900 |

Дополнительные особенности

- Полуавтоматическая калибровка весов встроенным грузом

- Высокая стеклянная витрина с тремя дверцами, удобная для взвешивания высоких объектов

- Взвешивание в различных единицах (г, мг, карат, унция, фунт, драм; всего 13 единиц)

- Процентное взвешивание

- Люминесцентный дисплей

- Индикация сообщений об ошибках

- интерфейс RS 232C

- Встроенный крюк для взвешивания под  весами (для определения плотности веществ и взвешивания предметов с магнитным полем)